## Slide 1: APLICAÇÃO PARA MONITORAMENTO VEICULAR EM TEMPO REAL
Departamento de Sistemas e Computação – FURB
Curso de Ciência da Computação
Trabalho de Conclusão de Curso – 2017/2
Acadêmico
Maicon Machado Gerardi da Silva
maicon.gerardi@gmail.com
Orientador
Prof. Miguel Alexandre Wisintainer
maw@furb.br

## Slide 2: Roteiro
Motivação
Objetivo Geral
Objetivos Específicos
Fundamentação Teórica

## Slide 3: Motivação
Alto índice de furtos a veículos
Falhas mecânicas causadas por falta de manutenção
Integrar as soluções de Staroski (2016) e Baumgarten (2016) em uma única plataforma
Explorar os recursos de uma nova placa
Principais interesses de aprendizado:
  Linguagem de programação Python
  Internet da Coisas (IoT)
  Hardware
  Redes
Notes: FURTO:
primeiro semestre de 2016 em SC 118 mil veículos Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) (Celta, Gol, Palio)
2017, Ribeirão Preto / SC aumentou 20% o índice de roubo.
FALHAS MECÂNICAS
Nos 10 primeiros meses de 2014 (500 mil veículos parados em 6 mil quilômetros nas rodovias do estado de SP)
83 carros parados por KM
Superaquecimento do motor

## Slide 4: Objetivo Geral
Construir uma aplicação que abrange desenvolver um software embarcado e um aplicativo mobile.
Software Embarcado: coletar a posição geográfica, imagens e dados da porta OBD de um automóvel.
Aplicativo Mobile: capturar e disponibilizar as informações desse software embarcado.

## Slide 5: Objetivos Específicos
Integrar a placa Raspberry Pi Zero W com um módulo Global Positioning System (GPS), um adaptador ELM327 Bluetooth e uma câmera
Desenvolver um software embarcado no qual será possível verificar a localização atual do veículo, as últimas localizações, capturar imagens e disponibilizar informações da porta OBD
Desenvolver um aplicativo mobile para consultar as informações disponíveis pelo software embarcado
Notificar o usuário sobre falhas no motor retornadas pela porta OBD

## Slide 6: Fundamentação Teórica
Internet das Coisas (IoT)
OnBoard Diagnostic (OBD)
Raspberry Pi
Trabalhos Correlatos
Ferramentas Atuais

## Slide 7: Internet das Coisas (IoT)
Termo difundido por Kevin Aston do MIT em 1999
Controlar objetos remotamente
Surgiu com a convergência de tecnologias:
  Redes sem fio
  Sistemas embarcados
Principais componentes:
  As coisas (celulares, sensores, atuadores, computadores)
  Redes de comunicação
Notes: KEVIN escreveu um artigo chamado “A coisa da Internet das Coisas” para jornal RFID.
A falta de tempo das pessoas é um fator que contribui para a necessidade de conectar dispositivos à internet
Extensão da Internet: maior capacidade computacional e de comunicação para tarefas do dia a dia

## Slide 8: OnBoard Diagnostic (OBD)
Disponível na maioria dos veículos
Obrigatório na Europa e Estados Unidos a partir de 1996
No Brasil em 2010
Unidade de Controle Eletrônico (ECU)
Luz de Mal Funcionamento (MIL)
Notes: Fiscalizar a emissão de gases poluentes
atuadores como sensores de oxigênio controlando atuadores injetores de combustível
Diagnostic Link Connector (DLC)
Contar vez do CELTA

## Slide 9: OBD1
Falta de padronização entre os veículos
Itens de diagnóstico
  Sensor de oxigênio
  Sistemas de combustível e eletrônico
  Componentes eletrônicos
  Códigos de erro

## Slide 10: OBD2
SAE e ISO criaram normas e padronização de informações entre ECUs e ferramentas
Conector SAE J1962
Fácil acesso
Itens de diagnóstico adicionados:
  Eficiência e aquecimento de catalisador
  Sistema de evaporação, ar secundário
  Parâmetros do motor
  Memorização de avarias
Notes: SAE – Sociedade dos Engenheiros Automotivos
ISO – International Standardization Organization
Deve ser de fácil acesso à partir do banco do motorista
Se tiver algum tipo de tampa deve ser possível ser retirada sem ferramenta

## Slide 11: Adaptadores ELM327
Tipos:
  RS232: porta serial
  Universal Serial Bus (USB)
  Bluetooth
  Wi-Fi
Notes: Circuito integrado baseado em outros circuitos como o ELM320 322 323

## Slide 12: Adaptadores ELM327
Comunicação serial mediante comandos AT
Softwares para Windows: Putty e Zterm
Aplicativos Android: Serial USB Terminal, UsbTerminal
Comandos internos e comandos para barramento
Notes: Comandos internos: utilização interna da ELM iniciados por AT; exemplo: ATH0
Barramento: caracteres ASCII para dígitos hexadecimais (0 a F): exemplo: 010C
Falar brevemente sobre aplicativos como: Torque, DashCommand

## Slide 13: Protocolos de Comunicação
Protocolo | Transferência | Observações
SAE J1850 PWM | 41.6 Kbps | Utilizado pela Ford
SAE J1850 VPW | 10.4 Kbps | Utilizado pela Chevrolet (GM) Único fio Baixo custo
ISO 1941-2 | 10.4 Kbps | Cominicação assíncrona (UART) Utilizado pela Crysler, fabricantes europeus e asiáticos
ISO 14230 | 10.4 Kbps | -
ISO 15765 | 500 Kbps | Conhecido como Controller Area Network (CAN) Desenvolvido pela Bosh O padrão ISO 15765-4 determina os requisitos mínimos para uma aplicação OBD

## Slide 14: Serviços de Diagnóstico
Disponibilizam de maneira organizada os dados da ECU
São organizados por modos de operação e código de Parâmetros (PIDs)
Serviço 0x00 verifica quais PIDs a ECU do veículo suporta
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A
Sensores | Freeze Frame | DTCs Conf. | Limpar DTCs | Testes Sensores Oxigênio | Monitoram. de componentes | DTCs Pendent. | Alterar Parâm. Motor | Inform. Software Motor | Lista de DTCs
Notes: Existem 10 serviços (de 1 até A)
Alguns PIDs são de implementação obrigatória especialmente os relacionados à emissão de gases poluentes
Outros PIDs são de disponibilidade obrigatória de acordo com a necessidade da fabricante.
  0100: velocidade do veículo (km/h),

## Slide 15: Diagnostic Trouble Code (DTC)

## Slide 16: OBD
OBD1
OBD2
Adaptadores ELM327
Protocolos de comunicação
Serviços de diagnóstico
Diagnostic Trouble Code (DTC)